## Slide 1
Udržitelná energetika v českých obcích
Možnosti využití geotermální energie
v našich podmínkách
Mgr. Jan Holeček, Ph.D.
Česká geologická služba
Celostátní konference Svazu místních samospráv ČR
Český Krumlov, 10.11.2022

## Slide 2: Obnovitelné zdroje, jaké máme možnosti?
Druh OZE | Výhody | Nevýhody
solární energie | primární zdroj energie snadná instalace přímá výroba elektrické energie | funguje jen když svítí potřeba velkých ploch
energie vodních toků | přímá výroba elektrické energie | není dostupná kdekoliv většina vhodných míst je již využívána závislá na průtocích toků
energie větru | přímá výroba elektrické energie | závislost na počasí
biomasa pěstovaná za účelem energetického využití | ověřená technologie může nahradit i větší energetické zdroje | velký zábor půdy není zcela bezemisní - transport paliva
energie okolí - vzduchu (tep. čerpadla - vzduch/voda) | snadná instalace tep. čerpadla malý zábor půdy | funguje nejlépe, když je venku teplo x nepotřebujeme topit hluk v blízkém okolí ve městech v režimu klimatizace přispívá ke vzniku tepelných ostrovů
geotermální energie | primární zdroj energie využitelná téměř kdekoliv malý zábor půdy topení/chlazení stabilní nepřerušitelný zdroj – energie dostupná 365 dní v roce decentralizovaná | složitější instalace oproti jiným OZE vyšší počáteční investice

## Slide 3: Kde se geotermální energie nachází?
geotermální energie – tj. zemské teplo se nachází na libovolném místě přímo pod našima nohama
99% objemu planety Země má teplotu > 1000 °C
GTE je využitelná téměř kdekoliv, jen je rozdíl zda území má výhodnější nebo horší geotermální podmínky
od 20 m hloubky je teplota prostředí nezávislá na ročním období – stabilní neovlivnitelný zdroj energie nezávislý na ekonomice trhů
GT energií není energie okolního prostředí – teplo ze vzduchu

## Slide 4: Využíváme geotermální energii dostatečně?
sektor vytápění je zdrojem více než 40 % emisí CO2 ze sektoru energetiky
sektor vytápění je v současnosti zásadně závislý na fosilních zdrojích – méně než 25 % pochází z OZE (2020), tento stav se významně nemění posledních 30 let
Zdroj: IEA, 2021
geotermální energie pokrývá jen asi 0,3 % celosvětové spotřeby energie (tj. tepla i elektřiny dohromady)
využití pouze 0,1 % potenciální energie zemské kůry je schopné pokrýt současnou spotřebu lidstva na 20 mil. let
Zdroj: MIT, 2021

## Slide 5
Geotermální energie v podmínkách ČR
Mělká
Podzemní úložiště tepla - UTES
Hlubinná
Základní parametry
Hloubka: do 400 m
Teploty: 10-30 °C
Technologie: tepelná čerpadla (Nt/Vt)
Výkony: desítky kW/jednotky MW
Dodávka tepla přes TČ
Kombinace vytápění & chlazení
Cena zdroje: stovky tis, první mil. Kč
Základní parametry
Hloubka: od cca 2000 m
Teploty: >80 - 160°C
Technologie 1: hydrotermální zdroj
Technologie 2: stimulovaný „suchý“ zdroj
Výkony: jednotky/desítky MW
Přímá dodávka tepla do systému/budovy
Primárně vytápění, doplňkově elektřina
Cena zdroje: stovky mil až mld. Kč
Hydrotermální systém
Stimulovaný systém EGS/HDR
Výkon: jednotky MW
Kapacita: jednotky/desítky GWh
Střední
Základní parametry
Hloubka: cca 400-1000 m
Teploty: cca 15-80 °C
Technologie: Vt TČ
Výkony: jednotky MW
Dodávka tepla přes TČ
Primárně vytápění
Cena: mil. až desítky mil Kč

## Slide 6: Současný stav využívání energie k vytápění a chlazení
podíl systémů země/voda: cca 6 %
počet GTE zdrojů zapojených do CZT: 1 (Děčín, 6,5 MW)
nízký podíl GTE, avšak s vysokým potenciálem pro budoucí rozvoj
Aktuální data o podílu GTE na zdrojích tepla/energie
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

## Slide 7: Reálný potenciál mělké GTE v ČR
Stávají stav (BAU)
rozvoj GTE je ponechán na rozvoji trhu
firmy významně neinvestují do rozvoje kapacit
pokračují stávající administrativní bariéry a délky povolování
neexistuje zvýšená podpora pro instalace země-voda/vzduch
neexistuje zvláštní podpora UTES
Odstranění základních bariér +3 roky
odstranění základních admin. bariér
firmy zvyšují podíl vrtání pro GTE a počet souprav do 500 m
zaveden bonus pro investory pro systémy země-voda
podpora V&V na rozvoj GTE technologií a UTES & pilotní akce
samostatná výzva v MdF na podporu využívání mělké GTE
GTE jako strategický zdroj +5 let
odstranění hlavních bariér a zjednodušení povolování
stanovený závazný cíl podílu GTE na dodávkách tepla do r. 2030
firmy investují do souprav, know-how, lidské kapacity s cílem naplnit cíl podílu GTE
existuje cílená INV podpora využívání systémů země-voda
existuje cílená podpora výkupní ceny tepla z GTE
Počet souprav: 20
Běžná hloubka vrtů: 150-250 m
Počet km vrtů: 250 km
Instalovaný výkon: 10-15 MWt
Počet souprav: 30 (50% růst/rok)
Běžná hloubka vrtů: 150-400m
Počet km vrtů (50% růst/rok): 400km (10 % vrtů 400m)
Instalovaný výkon: 40-50MW/rok
Počet souprav: 50+
Běžná hloubka vrtů 150-1000
Počet km vrtů: 1000+km (30 % vrtů 400> m)
Instalovaný výkon: stovky MW/GW
Notes: *zde je nutno přičíst vyšší tepelný výkon hlubších vrtů do 400, kterých by mohlo být např. 10 %
** zde by se měl již projevit nelineární nárůst, který byl v prvních 3 letech, ve 4. a 5. roce by tedy mohlo být dosaženo mety 100 MW inst. výkonu a více..

## Slide 8: Reálný potenciál mělké GTE v ČR – rozvojové scénáře 2023 - 2028
Rozvojový scénář konzervativní | 
Instalovaný výkon za 1 rok | 40-50 MW
Počet km vrtů | 400-500 km
Běžná hloubka vrtů | do 250 m
Počet vrtných souprav | 30-40 ks
Rozvojový scénář optimistický | 
Instalovaný výkon za 1 rok | > 50 MW
Počet km vrtů | > 500 km
Běžná hloubka vrtů | do 400 m, pilotně 500+ m
Počet vrtných souprav | více než 50 ks
Rozvojový scénář strategický | 
Instalovaný výkon za 1 rok | > 100 MW
Počet km vrtů | > 1000 km
Běžná hloubka vrtů | 500+ m, pilotně do 1000 m
Počet vrtných souprav | více než 100 ks
Rozvojový scénář scénář BAU | 
Instalovaný výkon za 1 rok | 15 MW
Počet km vrtů | 250 km
Běžná hloubka vrtů | 150-200 m
Počet vrtných souprav | 20-25 ks
1 střední výtopna
6 středních výtopen a více
3 střední výtopny
3 střední výtopny a více
Notes: *zde je nutno přičíst vyšší tepelný výkon hlubších vrtů do 400, kterých by mohlo být např. 10 %
** zde by se měl již projevit nelineární nárůst, který byl v prvních 3 letech, ve 4. a 5. roce by tedy mohlo být dosaženo mety 100 MW inst. výkonu a více..

## Slide 9: Bariéry rozvoje GTE a řešení jak je odstranit
dlouhé povolování vrtů nad 30 m
neexistující legislativa pro ukládání tepla
neexistence soustředěné podpory pro GTE sektor (INV a provozní podpora)
GTE není považován za dostatečně výkonný a strategický zdroj tepelné energie
nízká podpora sektoru skrze V&V, inovace…
nulová úroveň připravenosti lokalit pro GTE (potenciál, státní správa, investoři)
nedostatečná kapacita vrtných souprav a obsluhy
neexistence registru instalací GT zrojů x vznik konfliktů v budoucnu
zjednodušit a zrychlit povolovací procesy (stanovisko x rozhodnutí, inst. fikce souhlasu ap.)
zahrnout problematiku GTE do nového en. zákona
vypsání samostatné výzvy MdF na podporu GTE
vytvoření dlouhodobého cíleného programu na podporu vstupu GTE na trh s energiemi (dotace, záruky, finanční nástroje apod.)
prohlášení GTE za strategický zdroj tepelné energie s cílem nahradit fosilní zdroje pro CZT
zajistit pokračování V&V infrastruktury pro rozvoj GTE (technologie, odborníci, inovace)
soustředěná příprava lokalit pro využívání GTE (geomapy potenciálu, územní plány ad.)
Bariéry
Řešení

## Slide 10
  Co jsme se dozvěděli
  geotermální energie je konkurenceschopnou alternativou pro fosilní zdroje
  mělká GTE je technologicky připravená, je třeba akcelerovat trh vhodnými nástroji
  mělká GTE potřebuje: odstranit admin. bariéry, finanční pobídky, investice do V&V
  jako strategický zdroj by mohla GTE pokrýt do 5 let 10-20% instal. výkonu v CZT
  klíčová role:
    GTE sektoru (lidská kapacita, investice do vybavení, zavádění inovací)
    státu (strategie, legislativa, bariéry, finanční podpora)
    V&V (inovace, výzkum, průzkum lokalit, databáze)
    veřejných investorů (obce, kraje, instituce, stát)
Notes: K poslednímu odstavci:
Na základě analýzy připravovaných a možných projektů lze odhadnout, že v případě existence vhodné podpory ze strany státu by do roku 2030 mohlo být realizováno až 10 tepláren a až 20 výtopen přímo využívajících GTE.
To by při instalovaném výkonu jedné teplárny 5 MWe (=elektrických) a 40 MWt (tepelných) a výtopny 10 MWt znamenalo v roce 2030 celkovou výrobu 350 GWh elektřiny a 6,5 PJ tepla.
Takový rozvoj by vyžadoval poměrně robustní nástroje....

## Slide 11
Ukázky realizace GTE zdrojů v praxi na území ČR

## Slide 12: Využití v praxi – ukázky realizací geotermálních zdrojů v ČR
Aktuální situace v ČR (2022)
Více než 50 realizací pro větší a velké budovy již dokončeno, další jsou v projektech, tendrech nebo se nyní povolují
typově se jedná o administrativní budovy, sportoviště, residenční komplexy, haly, školy, zámky, atd.
Nejčastěji se jedná o akce s parametry
  30-100 vrtů (do 100-200 m hloubky)
  o výkonech nejčastěji v intervalech:
    do cca 500 kW
    500-1000 kW
    více než 1MW

## Slide 13: Pro jaké objekty je možné běžně GTE využít?
polyfunkční objekty
veřejné budovy
kancelářské objekty
školy
nákupní centra
bazény a sportovní haly
průmyslové haly
památkové objekty
residenční komplexy
obytné budovy - domy
Notes: Z investovaných 150 000 Kč do tepelného čerpadla získáte každý rok 30 000 Kč čistého příjmu formou úspor.
13

## Slide 14
Palác Národní, Praha 1, vrty 24 x 120m, r. 2014, celkem 2880 m v centru města
složitá stavební parcela v centru města
pod úrovní Vltavy
Výkon 170 kW

## Slide 15
ČSOB banka Praha – Radlická , Projekt SHQ, r. 2017, 179x150m vrtů, celkem 26 850m
Výkon 1,3 MW

## Slide 16
Primární okruh s vrty pro tepelná čerpadla,
projektováno 105 x 180m vrtů + 2 x 150m průzkumné vrty, celkem 19.200m
Nová budova ČSOB – HHQ Hradec Králové, spodní stavba realizace r. 2019
Výkon 800 kW

## Slide 17
Vytápění a chlazení budovy
Celkem 110 vrtů a 140 m hlubokých
Realizace 2006
Aula vysoké školy báňské v Ostravě, Česká republika
Výkon 700 kW

## Slide 18
Jak přispívá Česká geologická služba rozvoji GTE?

## Slide 19: Webová mapová aplikace GTE potenciálu a střetů zájmů
  Veřejně dostupná na adrese:
  www.geology.cz/teplozeme
  Aplikace zobrazuje pospolu jak geotermální potenciál, tak i potenciální střety zájmů
  Responsivní design pro různá uživatelská zařízení (PC, tablety…)
  Možnost exportu dat
  Data zdarma dostupná pro veřejnost i státní správu
Notes: K poslednímu odstavci:
Na základě analýzy připravovaných a možných projektů lze odhadnout, že v případě existence vhodné podpory ze strany státu by do roku 2030 mohlo být realizováno až 10 tepláren a až 20 výtopen přímo využívajících GTE.
To by při instalovaném výkonu jedné teplárny 5 MWe (=elektrických) a 40 MWt (tepelných) a výtopny 10 MWt znamenalo v roce 2030 celkovou výrobu 350 GWh elektřiny a 6,5 PJ tepla.
Takový rozvoj by vyžadoval poměrně robustní nástroje....

## Slide 20: Co jsou střety zájmů GTE a proč je třeba se jimi zabývat?
Mapy GTE potenciálu ukazují naše příležitosti – co je možné využít, kdyby neexistovala žádná omezení
Mapy střetů zájmů – ukazují omezení a rizika reálného světa
3 skupiny omezujících faktorů:
  omezení způsobená přírodními riziky
  omezení způsobená technickými omezeními
  omezení legislativního charakteru
Notes: K poslednímu odstavci:
Na základě analýzy připravovaných a možných projektů lze odhadnout, že v případě existence vhodné podpory ze strany státu by do roku 2030 mohlo být realizováno až 10 tepláren a až 20 výtopen přímo využívajících GTE.
To by při instalovaném výkonu jedné teplárny 5 MWe (=elektrických) a 40 MWt (tepelných) a výtopny 10 MWt znamenalo v roce 2030 celkovou výrobu 350 GWh elektřiny a 6,5 PJ tepla.
Takový rozvoj by vyžadoval poměrně robustní nástroje....

## Slide 21: Střety zájmů při využívání GTE
  Oblasti střetu zájmů:
Přírodní rizika | Technická omezení | Legislativní omezení
Svahové sesuvy a skalní řícení | Skládky | Území ochrany přírody
Zlomy a tektonické poruchy | Letiště | Ochranná pásma vodních zdrojů
Krasové oblasti | Elektrárny | Ochranná pásma minerálních vod
Záplavová území | Elektrická vedení | Ochranná pásma komunikací
 | Existující vrty | 
 | Poddolovaná území | 
 | Dobývají prostory | 
 | Ložiska a prognózní zdroje | 
Notes: K poslednímu odstavci:
Na základě analýzy připravovaných a možných projektů lze odhadnout, že v případě existence vhodné podpory ze strany státu by do roku 2030 mohlo být realizováno až 10 tepláren a až 20 výtopen přímo využívajících GTE.
To by při instalovaném výkonu jedné teplárny 5 MWe (=elektrických) a 40 MWt (tepelných) a výtopny 10 MWt znamenalo v roce 2030 celkovou výrobu 350 GWh elektřiny a 6,5 PJ tepla.
Takový rozvoj by vyžadoval poměrně robustní nástroje....

## Slide 22: Střety zájmů při využívání GTE
  Velká část dat střetů zájmů je volně přístupná na širokém internetu…
  … avšak pro běžného uživatele jsou data často obtížně dohledatelná.
  Celá řada správců a producentů dat:
a řada dalších subjektů…
Notes: K poslednímu odstavci:
Na základě analýzy připravovaných a možných projektů lze odhadnout, že v případě existence vhodné podpory ze strany státu by do roku 2030 mohlo být realizováno až 10 tepláren a až 20 výtopen přímo využívajících GTE.
To by při instalovaném výkonu jedné teplárny 5 MWe (=elektrických) a 40 MWt (tepelných) a výtopny 10 MWt znamenalo v roce 2030 celkovou výrobu 350 GWh elektřiny a 6,5 PJ tepla.
Takový rozvoj by vyžadoval poměrně robustní nástroje....

## Slide 23
Notes: K poslednímu odstavci:
Na základě analýzy připravovaných a možných projektů lze odhadnout, že v případě existence vhodné podpory ze strany státu by do roku 2030 mohlo být realizováno až 10 tepláren a až 20 výtopen přímo využívajících GTE.
To by při instalovaném výkonu jedné teplárny 5 MWe (=elektrických) a 40 MWt (tepelných) a výtopny 10 MWt znamenalo v roce 2030 celkovou výrobu 350 GWh elektřiny a 6,5 PJ tepla.
Takový rozvoj by vyžadoval poměrně robustní nástroje....

## Slide 24: Webová mapová aplikace GTE potenciálu a střetů zájmů
  www.geology.cz/teplozeme
Notes: K poslednímu odstavci:
Na základě analýzy připravovaných a možných projektů lze odhadnout, že v případě existence vhodné podpory ze strany státu by do roku 2030 mohlo být realizováno až 10 tepláren a až 20 výtopen přímo využívajících GTE.
To by při instalovaném výkonu jedné teplárny 5 MWe (=elektrických) a 40 MWt (tepelných) a výtopny 10 MWt znamenalo v roce 2030 celkovou výrobu 350 GWh elektřiny a 6,5 PJ tepla.
Takový rozvoj by vyžadoval poměrně robustní nástroje....

## Slide 25
Výzkum GTE - projekt SYNERGYS – Litoměřice kasárna
sběrné kolektory
měření a regulace
FV panely
na střechách
H2 elektrolyzér
H2 palivový článek
H2 zásobník
předávací stanice CZT
tepelná čerpadla
elektrokotle
kogenerační jednotky

## Slide 26
SYNERGYS – podzemní technologie
geobaterie BTES
100 -200 m
geobaterie BTES 500 m
Vtlačovací a jímací vrty
podzemní EGS výměník v hloubce 2-3 km

## Slide 27
Jak postupovat při výstavbě geotermálního zdroje?

## Slide 28: Jak postupovat při výstavbě geotermálního zdroje?
Před realizací GTE zdroje je vhodné snížit energetické ztráty budovy (zateplení pláště, okna, střecha) > nižší energetické nároky = levnější GTE instalace.
Audit tepelné ztráty budovy po realizaci zateplení > před realizací GT zdroje je nutné znalost kolik energie je potřeba.
Oslovení realizační firmy > kvalitní firma navrhne jak projekt, spočítá potřebné délky vrtů, ale vyřídí i potřebná oznámení a povolení pro vrtání a legalizaci GTE zdroje
Vždy je třeba posudek hydrogeologa, aby nedošlo k ovlivnění lokálních vodních zdrojů.
Malé zdroje se povolují dle stavebního zákona (dle vodního, pokud dochází k odběru podzemních vod), velké zdroje vyžadují i EIA.
Využijte dostupných dotací Nová zelená úsporám, Kotlíková dotace

## Slide 29: Shrnutí a závěry
Geotermální energie je široce dostupný zdroj tepla vhodný pro malé i velké instalace a i dálkové vytápění (CTZ)
Geotermální energie je rovněž energie využitelná k chlazení – po roce 2050 zřejmě dominantní oblast
Geotermální energie může být mělká <400 m, střední 400-2000 m a hluboká >2000
Geotermální energie může mít podobu i uloženého tepla v horninovém prostředí
jen 6 % z veškerých instalací je systém využívající zemskou energii (typ země-voda/vzduch)
Geotermální energie je schopná poskytovat výkony v MW instalovaného výkonu
Podzemí nabízí víc, než si myslíte, ale je třeba jej lépe poznat
Geotermální energie máme dostatek, je naše, nepodléhá rozmarům počasí a je zdarma
GTE je naše, nemusíme jí dovážet, je k dispozici 24/7, je obnovitelná, ekologická,
široce dostupná a bezpečná a navíc řeší i oblast chlazení/klimatizace a ukládání energie

## Slide 30: Děkuji za pozornost! Jan Holeček jan.holecek@geology.cz